关于PSS厂家现场自检及测试评估

杭州西湖电力电子技术有限公司

鲍才源 杨荣新

随着电力系统发展，电力系统稳定器(PSS)的应用越来越广泛，对于评估PSS产品的方法，传统的投入测试方式，是必须由电力部门提供设置参数和现场测试去完成，形成三方现场一搥定音。作为厂家希望能用常规仪器及方法预先测知是否有效是愿望。为检验自身产品的效果，必须在出厂时做动摸并网的励磁特性及PSS的相关试验，进入现场，在中试来之前，也可结合现场根据标准做励磁特性和自检PSS效果及初期评估，以提高合作效率，及发生参数、测试差异时提供协调依据。本文仅对厂家现场自检结果，进行自我评估发表一些有实验基础的见解，供各方参考。

下图当系统中支线负荷Pf突然切断(例如短路跳闸)，过程中原平衡的系统必然重新调整(励磁系统从强励到强减)，在远距离输电时可能出现功率振荡（发电机的转子开始是加速）。形成低频的△P振荡，当振荡为等幅或扩张型时，该电站将解列。同时也会扰动相邻网络，最终甚至可造成系统崩溃。其功率振荡频率等主要决定于电站在系统中的“地位”。电力部门是唯一撑控决定这个关系的部门，也为此，设置参数只能由他们提供，当然励磁系统也会有差异性(包括数学模型、标么、CPU、测试方法等及各方的认知)，有时也有些要协调的地方。

PSS的输出是用来参于励磁调节的，目的是抑制这个低频△P振荡，使尽快衰减(阻止)振荡而使系统进入稳定。根据低频△P振荡的参数持点（与“地位”、装置参数等相关）经软件处理参予调节励磁，需预置（超前、滞后、限幅、放大倍数等）。现场试验以并网后励磁给定突变(扰动)来使定子与转子磁场变化，而产生类似故障突切、或突加负荷，而产生低频△P振荡的。

自检评判：现场应以实际效果为最终目标，PSS只求高效、快速抑制振荡为目的。更复杂的PSS理论详读相关资料。

2014-8-18

附：效果评估

关于电力系统稳定器PSS的厂家试验及效果评估

跟据云南水电发展需要，我公司原配套在云南的励磁装置需改造，增加PSS功能，我于09年主持开发了独立PSS-A型电力系统稳定器。同年在南方电网中试所提供参考参数(可略加调整)后，在云南隔界河二级电站#1，进行了现场投运前自检效果评估测试。我公司按常规手段，先行录下了一些试验资料，现经整理公布，供同行们参考。实际效果被中试所的试验所认同(另有中试所报告)。

云南隔界河二级电站#1机组容量=6300KW,分别在PSS投与不投时，做上扰6％的试验，按中试提供的参数设置，试验的结果PSS抑制P摆动的效果相当明显。输出UPSS是超前于P摆动的，第一波头峰值下降了25％,下半波下降更明显。如果条件充许，适度修正参数，还可寻找出适合本机的最佳效果参数搭配。

最终定量评估还应由中试测试结果为准。但是定性方面，本自测方案试应无异议的。

整理于 2009.09.16